Інструкція  для заміру бамбукових ролет.

Заміри цієї системи є надзвичайно прості. Якщо ролета буде кріпитись на створку то слід подавати  загальну ширину бамбукового виробу , або ширину зовнішніх країв віконного штапика, а якщо ролета  буде кріпитись на віконний проєм то слід до ширини віконного проєму додати по 5-10 см з кожного боку.

Інструкція з встановлення бамбукових ролет.

Стандандартна установка.

1.      Визначивши загальне місцерозположення штори (згідно заміру) рекомендується в першу чергу попередньо закріпити один тримач.

2.      Необхідно ролету виставити горизонтально (бажано користуватись якісним рівнем).

3.      Утримуючи сторону з управлінням потрібно розмотати  ролету, щоб упевнитись у тому, що бамбукове полотно правильно розташоване у перекриваємому пройомі. Якщо ролета  має значний розмір чи встановлення проводиться однією людиною на цьому етапі допускається попередньо закріпити другу сторону ролети.

4.      Виконати остаточне кріплення та перевірку ролети.